湖南省生态环境厅
关于湖南省天然气管网有限公司邵东-双峰
输气管道工程环境影响报告书的批复

湖南省天然气管网有限公司：

你公司《关于请求对<湖南省天然气管网有限公司邵东-双峰输气管道工程环境影响报告书>进行审批的函》、湖南省生态环境事务中心《湖南省天然气管网有限公司邵东-双峰输气管道工程环境影响报告书技术评估报告》（湘环事评环〔2020〕20 号）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 湖南省天然气管网有限公司邵东-双峰输气管道工程位于邵阳市邵东市和娄底市双峰县，建设天然气管道全长64.2公里，沿线设邵东末站、青树坪分输站、双峰末站3座站场和2座阀室，其中邵东末站在现有站场内进行改建。项目设计输气规模为1.59亿方/年，设计压力4.0兆帕，管径DN200。项目总投资26252.25万元。在全面落实环境影响报告书及本批复提出的各项环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制，我厅原则同意该工程建设。

二、工程在建设与营运中应着重做好以下工作：

（一）严格落实环境风险防范措施。应进一步优化工程路由、站场平面布局和施工方案，远离集中居住区。涉及环境敏感区的管段，应提高设计等级、选用高等级钢材、增加管道壁厚、加强防腐等措施增强管道安全。管道全线采用加强级三层PE防腐材料，采用数据采集和监控系统，各监控阀室设置远程终端装置，站场设置站控系统和安全仪表系统；站场调压撬设置工作调压阀、监控调压阀和安全切断阀，管线进出站场处设置紧急切断阀，监控阀室设置截断阀，确保事故状态自动紧急切断。加强运营期管道维护管理，提高巡线频率，增设线路警示牌，对管道和站场周边居民开展环境风险防控宣传。建立环境风险应急机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，加强与当地人民政府的应急联动，定期开展演练。

(二)严格落实生态环境保护措施。管线在双峰县田凼村紧邻生态保护红线，必须严格控制施工作业带宽度，禁止越线施工，禁止在生态保护红线范围内设置渣场、破坏林木及捕猎野生动物等。做好表土剥离、分层开挖和分层回填措施，施工结束后及时平整场地恢复地貌，并选择当地适宜物种进行绿化。

（三）严格落实水环境保护措施。工程建设及运营期，应严格落实报告书提出的水污染防治措施。挖沟作业尽量选择在水位较低时，禁用带有油污等污染物的设备；适当增加管道壁厚，选用对地下水无污染的管道防腐材料。双峰末站产生的生活污水经一体化污水处理装置处理，达到相关标准后回用于站场内绿化浇灌、道路洒水、场地冲洗。站场工艺设备排污及管道清洗废水进入站场内排污池，定期交由专业单位接收处置；加强营运期污水处理设施的日常运行管理，确保其良好的运营状态。

（四）严格落实其他环境保护措施。施工作业面应采取洒水抑尘等措施。施工废料应分类回收处理，弃土弃渣用于回填和场地平整，废弃泥浆固化后覆土复耕。清管废渣、过滤废渣暂存于排污池，与生产（清管）废水残液一起委托有资质单位定期清运处置；废油漆桶收集后暂存，定期送有资质单位安全处置，严禁随意丢弃；更换的过滤器滤芯交由厂家回收；生活垃圾交当地环卫部门处置。对站场高噪声源应采取隔声、减振等降噪措施，确保站场厂界噪声达标，采取有效措施减缓放空噪声对周边居民的不利影响。

三、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我厅重新审核。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中应明确环保条款和责任，环保投资必须纳入工程投资概算。项目完工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、邵阳市生态环境局、邵阳市生态环境局邵东分局、娄底市生态环境局、娄底市生态环境局双峰分局具体负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。你公司应在收到本批复后的 15 个工作日内，将批复批准后的环境影响报告书送至上述生态环境管理部门并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

湖南省生态环境厅

2020 年8月17日